АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2016											№ 376

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях обеспечения нормативного уровня содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на основании Устава Гусь-Хрустального района

постановляет:

1. Утвердить:

1.1. нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (приложение 1);

1.2. межремонтные сроки проведения капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (приложение 2);

1.3. правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального района на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них (приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и разместить на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района						  А.В. Кабенкин

Приложение 1

# к постановлению администрации района

от 22.04.2016 № 376

НОРМАТИВЫ

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

## Таблица 1

Нормативы

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

| Вид работ | Удельная стоимость с НДС (годовая потребность) |
| --- | --- |
|  | категория дороги |
|  | IV | V |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог | 2527 руб./м2 | 2527 руб./м2 |
| Ремонт автомобильных дорог | 1290 руб./м2 | 1290 руб./м2 |
| Содержание автомобильных дорог | 12500 руб./км. | 12500 руб./км. |

## Таблица 2

Нормативы

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание искусственных сооружений

| Вид работ | Удельная стоимость с НДС, руб./пог. м (годовая потребность) |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт искусственных сооружений | 1350 |
| Ремонт искусственных сооружений | 980 |
| Содержание искусственных сооружений | 500 |

# Приложение 2

# к постановлению администрации района

от 22.04.2016 № 376

МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ

ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ (ЛЕТ)

| Категория дорог | Капитальный ремонт | Ремонт |
| --- | --- | --- |
| IV | 12 | 6 |
| V | 12 | 6 |
| Искусственные сооружения (дороги всех категорий) | 40 | 24 |

# Приложение 3

# к постановлению администрации района

от 22.04.2016 № 376

Правила

расчета размера ассигнований бюджета муниципального района на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них

1. Настоящее Положение определяет порядок применения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - Нормативы), приведения их к уровню цен очередного года, внесения изменений в Нормативы при изменении структуры затрат по видам работ.

2. Нормативы предназначены для бюджетного планирования.

Допускается использование Нормативов для технико-экономического обоснования проектов и программ развития сети автомобильных дорог, для выполнения экономических расчетов и определения финансовых обязательств по автомобильным дорогам, являющимся объектами концессионных соглашений.

Нормативы не предназначены для расчета сметной стоимости объектов дорожных работ, определения стартовых цен при проведении закупок для муниципальных нужд, расчетов за выполненные работы.

3. В Нормативах на ремонт и капитальный ремонт учтены затраты, подлежащие учету при определении стоимости ремонтных работ в соответствии с "Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" МДС 81-35.2004, введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1:

- стоимость строительно-монтажных работ, рассчитанная по действующим Государственным элементным сметным нормам ГЭСН-2001, в том числе стоимость строительных материалов, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, оплату труда рабочих и механизаторов;

- накладные расходы и сметная прибыль по действующим Нормативам;

- затраты на временные здания и сооружения;

- прочие работы и затраты, в том числе дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, средства на организацию и проведение подрядных торгов, средства на покрытие затрат подрядных организаций по страхованию строительных рисков;

- затраты на технический надзор;

- стоимость проектных и изыскательских работ;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;

- налог на добавленную стоимость.

4. В Нормативах на содержание учтены затраты:

- стоимость выполнения регламентных работ по текущему содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

5. Утвержденные Нормативы могут корректироваться в случаях изменения состава и ставок налогов, включаемых в стоимость дорожных работ; введения на основании федерального закона новых видов обязательного страхования или изменения ставок действующих видов обязательного страхования; иных событий или решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, повлекших изменение стоимости по сравнению с утвержденными нормативами более чем на 3 процента.

6. При формировании проекта бюджета муниципального района на очередной год Нормативы подлежат приведению к среднегодовому уровню цен планируемого периода (далее - Приведенные нормативы).

Приведенные нормативы рассчитываются методом умножения утвержденных нормативов на индексы-дефляторы.

При этом в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения применяется индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в части содержания автомобильных дорог местного значения применяется индекс потребительских цен (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие года).

7. Расчет годовой потребности в финансировании работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог производится на основании межремонтных сроков по формулам:

Акап.рем. = Нприв.кап.рем. x Lкап.рем.

Арем. = Нприв.рем. x Lрем.,

где:

Акап.рем. - размер ассигнований из бюджета муниципального района на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб.);

Нприв.кап.рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);

Lкап.рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (км);

Арем. - размер ассигнований из бюджета муниципального района на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб.);

Нприв.рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);

Lрем. - расчетная протяженность автомобильных дорог значения каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования (км).

Lкап.рем. = L / Tкап.рем.

Lрем. = L / Tрем. - Lкап.рем.,

где:

Tкап.рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждой категории (лет);

Tрем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой категории (лет).

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального района на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог.

8. Расчет годовой потребности в финансировании работ по капитальному ремонту и ремонту искусственных сооружений производится на основании межремонтных сроков по формулам:

Акап.рем.-ис = Нприв.кап.рем.-ис x Lкап.рем.-ис

Арем.-ис = Нприв.рем.-ис x Lрем.-ис,

где:

Акап.рем.-ис - размер ассигнований из бюджета муниципального района на выполнение работ по капитальному ремонту искусственных сооружений (тыс. руб.);

Нприв.кап.рем.-ис - приведенный норматив денежных затрат на работы по капитальному ремонту искусственных сооружений (тыс. руб./пог. м);

Lкап.рем.-ис - расчетная протяженность искусственных сооружений, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (пог. м);

Арем.-ис - размер ассигнований из бюджета муниципального района на выполнение работ по ремонту искусственных сооружений (тыс. руб.);

Нприв.рем.-ис - приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту искусственных сооружений (тыс. руб./пог. м);

Lрем.-ис - расчетная протяженность искусственных сооружений, подлежащих ремонту на год планирования.

Lкап.рем.-ис = L ис / Tкап.рем.-ис

Lрем.-ис = L ис / Tрем.-ис,

где:

Tкап.рем.-ис - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту искусственных сооружений (лет);

Tрем.-ис - нормативный межремонтный срок по ремонту искусственных сооружений (лет).

9. Работы по текущему содержанию выполняются ежегодно на всей протяженности автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, размер бюджетных ассигнований определяется по формулам:

Асод. = Нприв.сод. x L

Асод.-ис = Нприв.сод.-ис x L ис,

где:

Асод. - размер ассигнований из бюджета муниципального района на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб.);

Нприв.сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);

L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории (км);

Асод.-ис - размер ассигнований из бюджета муниципального района на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений (тыс. руб.);

Нприв.сод.-ис - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию искусственных сооружений (тыс. руб./пог. м);

Lис - протяженность искусственных сооружений (пог. м).

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального района на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения определяется как сумма ассигнований из бюджета муниципального района на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.

10. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального района для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.